ZT-CMS-M3500防爆远距离读写器

- 产品照片

- 产品特征

> 支持GPRS方式与上位机通讯；

> 加密计算与认证，确保数据安全，防止链路窃听与数据破解；

> 使用频道隔离技术，多个设备互不干扰；

> 先进的防碰撞技术，支持多标签读写；

> 可配置微波模块工作方式，发射功率可调；

> 可兼容客户提供的卡。

- 物理特性

外壳材料：铸铝

重量：1.8kg

颜色：黑色 白色

外形：158*146*35mm

防护等级：IP34

安装方式：专用安装支架，悬挂 桌面放置

- 电气特性

工作电压：+24V DC

工作电流：<1000mA

可靠性: MTBF≥70000小时

工作寿命: >15年

通信接口: GPRS

- 微波链路特性

信号调制方式：GFSK

工作频率：2.4 - 2.45 GHz

接收灵敏度：≤-93dBm(可用发命令的方式进行调整)

天线极化：垂直

识别范围：定向识别

微波通讯距离：0~30米，天线外置可以识别0~100米

微波通讯检错：CRC16循环冗余校验

位误码率/B.E.R：10-7

通讯加密：按客户要求

- 工作环境

1）抗干扰和防雷设计,满足工业环境要求

2）使用温度：-40℃～+80℃

3）保存温度：-60℃～+80℃

4）抗电磁干扰：10V/m 0.1-1000MHz AM调幅电磁波

- 应用领域

停车场车辆免伸手（Hand Free）出入控制；

煤矿井下人员定位管理系统

驾校考试系统

机动车电子牌照自动识别系统；

高速公路ETC电子收费系统；

公交车进出站“标杆”自动管理系统；

家校通学生出入校平安短信系统；

重要会议和活动的人员会议报道系统

企事业单位人员出入自动考取系统；

城市宠物追踪和管理；

野生动物追踪和管理；

动物园管理；

仓库电力设备巡检；

燃气管线、变压设备智能检修；

高附加值产品追踪；

工厂生产线工序管理；

仓储托盘等容器追踪和管理；

海运、水运、公路和铁路中的集装箱运输。