# ZT-WTG-2420抗金属电子标签

ZT-WTG-2420是专门针对金属环境应用而设计的高性能迷你型抗金属电子标签，遵循 ISO18000-6C 协议。使用时采用双面胶或者硅胶等可以方便的将标签粘贴于被识别物体上。

本标签主要应用于资产管理、物品追溯、枪支管理等对金属物体识别的场合。

技术参数

| 遵循协议 | ISO18000-6C(EPC Global Class1 Gen2) |
| --- | --- |
| 工作频率 | 920～925MHz |
| 工作模式 | R/W(读/写) |
| 极化方式 | 线极化 |
| 存储容量 | TID:64 bits,EPC:96 bits，可选增加 Users：512 bits |
| 数据速率 | 前向：40-160kbits/s 反向：40-640kbits/s |
| 数据保护 | 密码修改、锁定、销毁 |
| 数据保持 | >10 年, 内存可擦写 100000 次以上 |
| 保存温度 | -40℃～+125℃ |
| 工作温度 | -40℃～+85℃ |
| 读写距离 | 0～3 m （具体阅读距离取决于应用环境、读写器性能及天线增益等） |
| 标签尺寸 | 25×20×4 mm |
| 标签重量 | 5 g |